南京环科

PWM输出型压力传感器/变送器系列

线性曲线                                压力传感器/变送器

产品性能介绍

采用本公司生产的一体化陶瓷压力传感器芯片及PWM输出模块生产的压力传感器/变送器

产品具有：灵敏度高，温漂小，线性精度高，过载压力大，稳定性优良，响应速度快及卓越

的电磁兼容性等特点，主要指标如下：

电器接线及外形示意图

总经办：025-85575418			              市场部：025-85575777   025-85575498（海外部）

技术部：025-85575458				         传真：025-85575428

地址：南京经济技术开发区恒竞路23#     		邮编：  210046

邮箱：huanke@chinahuanke.com				网址：http://www.chinahuanke.com/

# Text boxes

量程范围		0～5Mpa						            EMC 100 v/m  30MHZ～1GHZ

过载压力		300%FS						            ESD		15KV

适用电压		10V～30VDC					            跌落	1米

工作电流		﹤10mA						            工作温度  -45～125℃

脉冲频率		1KHz						            振动	10g(20～5000HZ)

输出脉宽		10%～90%					            冲击	20g

响应速度		0.3V/us

零位温度系数	±0.001～±0.015%FS/℃（-25℃～125℃）

满量程温度系数	-0.001～-0.015%FS/℃（-25℃～125℃）

综合精度	0.1%,0.2%,0.5%,1%,2%,3%(含线性、迟滞性、重复性)